## Slide 1: BTS CIEL
Co-enseignement option Informatique et Réseaux
Projet d’enseignement élaboré en commun
Séminaire académique 20 février 2024

## Slide 2: Introduction
Équipe pédagogique:
Éric COULON, Géraldine DEQUIEDT, Magali ERE
Thierry D’HERBOMEZ, David MARZINKOWSKI

## Slide 3: Démarche pédagogique
2 enseignants dans une même salle informatique de 30 étudiants, 2 h/semaine en coens. Physique-STI et 1 h/semaine en coens. Mathématiques-STI
Chaque activité est développée en prenant en compte les différentes compétences à développer chez l’étudiant dans les 3 domaines Physique-STI-Mathématiques
Modalités pédagogiques à varier selon le co-enseignement et/ou l’activité:
  L’un enseigne, l’autre en appui
  En atelier
  En tandem
  Différencié
Travail préparatoire
Notes: Une étude prospective pour identifier les besoins en emplois et les besoins en compétences pour l’ensemble de la filière électrique (200 000 nouveaux emplois d’ici 2030) notamment pour la rénovation énergétiques des bâtiments et le déploiement des ENR en raison de la PPE.

## Slide 4: Contenu pédagogique (référentiel)
Thèmes : 1/2/3/4

## Slide 5: Exemple C04 : Analyser un système informatique
Notes: Une étude prospective pour identifier les besoins en emplois et les besoins en compétences pour l’ensemble de la filière électrique (200 000 nouveaux emplois d’ici 2030) notamment pour la rénovation énergétiques des bâtiments et le déploiement des ENR en raison de la PPE.

## Slide 6: Supports de formation mobilisés
Thèmes 1,2 et 3
Thèmes 1,2,3 et 4
Thèmes 1,2,3 et 4
Thèmes 1,2,3 et,4
Notes: Une étude prospective pour identifier les besoins en emplois et les besoins en compétences pour l’ensemble de la filière électrique (200 000 nouveaux emplois d’ici 2030) notamment pour la rénovation énergétiques des bâtiments et le déploiement des ENR en raison de la PPE.

## Slide 7: Planification des activités sur le cycle de BTS
Semestre 1
Semestre 2
Période 3-4
Période 5
Période 1
Période 2
Gestion de la température d’une salle de serveur
BTS CIEL -1ière année
Gestion d’un système industriel les autoclaves
Gestion nomade d’un bassin d’ornement
Semestre 3
Semestre 4
Période 3-4-5
Période 1
Période 2
Déploiement du wifi
Simulateur de conduite
BTS CIEL - 2ième année
Projet (150 h)

## Slide 8: Contenu des activités en 1ère année
Contexte | Gestion de la température d’une salle de serveur |  | Gestion d’un système industriel : les autoclaves |  | Gestion nomade d’un bassin d’ornement | Stage
STI opt. A | Objectif : suivi de la température par affichage numérique Analyser le cahiers des charges (SysML, contexte, besoins client) Concevoir l’infrastructure matérielle (arduino Uno, capteur TMP36, afficheur LCD I2C) Développer sous IDE arduino et simuler sous Tinkercad | Objectif: mise en place d’un système d’alarme Compléter le cahiers des charges Concevoir de l’infrastructure matérielle (Uno, leds, BP, capteur TMP36, afficheur LCD I2C) Développer sous IDE arduino et simuler sous Tinkercad | Objectif: étude d’un système industriel Etudier le système industriel global Analyser et mesurer sur le système didactique (TOR, numérique, CAN) Introduire le Bus de communication AS-i (master/slaves) | Objectif: étude du transport de données par bus de terrain Etudier la transmission des données par Modbus/TCP Récupérer et interpréter des trames via un programme en C++ | Objectif: conception et prototypage d’un IoT Etude du cahier des charges fonctionnel (besoin client, SysML, architecture matérielle) Acquisition d’une grandeur analogique Mise en œuvre d’un capteur numérique Mise en place d’un brocker MQTT Notion sécurité et qualité de service (QoS) Prototypage rapide low code (node red) | 
Physique | Mesure de T Acquisition entrée analogique 0-5V Amplification | Linéarité Sortie numérique Résistance de protection | Capteur de P Boucle 4-20mA CAN Etalonnage, vérification | Analyse des trames RS232 | Capteurs, Filtrage, Amplification, Chaîne de mesures. Numérisation d’une tension Commande d’actionneurs Ondes | 
Math. | Bases de la numération Algorithme | Expression d’une droite | Ajustement affine | Moyenne Extremum | Statistique descriptive Probabilité 2 | 

## Slide 9: Contenu des activités en 2ème année
Contexte | Déploiement du wifi | Simulateur de conduite | Projet (150 h)
STI opt. A | Objectif : déployer le wifi sur une zone paramétrée Analyser le cahier des charges Simuler le déploiement sous Radio Mobile Paramétrer le point wifi et les antennes relais Autoriser via un portail captif (Pfsense-radius) | Asservissement et régulation | 
Physique | Les antennes Bilan des liaisons Transmission sur fréquence porteuse | Analyse qualitative Performance d’un système bouclé | 
Math. | Chiffrement | Équation différentielle | Apports/projet

## Slide 10: Gestion d’un système industriel : les autoclaves
Exemple 1

## Slide 11: Contexte de l’activité
30 étudiants => 3 groupes de 10 étudiants
Nombre de séances: 4
STI/Phys.
  Atelier 1: analyse du système industriel
  Atelier 2 : partie STI
  Atelier 3 : partie physique appliquée
  Partie finale : restitution et synthèse de l’activité
STI/Math.
  Séance 1 : ajustement affine
  Séance 2 : méthode des moindres carrés
  Séance 3 : application des méthodes sur les données expérimentales
  Séance 4 : évaluation
Atelier 1
Atelier 3
Atelier 2

## Slide 12: Contenu de l’activité
STI / Physique
  un système de contrôle Bus AS-i
  un dossier technique contenant:
    Un document de présentation du système industriel (descriptif du système, besoin client, SysML, IHM..)
    Des documents techniques sur le matériel utilisé (capteur de pression, le connecteur de raccordement CAN, le manomètre, le contrôleur AS-i…)
    Des documents de configuration informatique (réseau, programmes)
  Un document travail à compléter comprenant les 3 parties de l’étude
  Un fichier de mesures au format csv contenant les mesures effectuées au préalable par l’enseignante
STI / Mathématiques
  Un support papier en séance TD et PDF sur Pronote

## Slide 13: Atelier 1 : analyse du système industriel - étude du système de gestion des données
Étude du système industriel
  Constitution typique d’un autoclave
  Système d’automatisme
  3 cycles de cuisson
  Architecture matérielle
  SysML
  Les IHM existantes
Durée : 2 h
Travail en autonomie

## Slide 14: Atelier 1 : analyse du système industriel - étude du système de gestion des données
Constitution typique :
    un ou plusieurs capteurs de température et de pression (4-20mA),
    une porte d'accès doté d'un capteur et d'une sécurité à l'ouverture,
    un système de remplissage et de vidange de l'eau dans l'autoclave contrôlé par un capteur niveau haut et niveau bas,
    une pompe assurant la circulation de l'eau dans l'autoclave,
    un échangeur permettant, via un circuit de vapeur et de deux circuits de refroidissement , de contrôler la température de l'eau dans l'autoclave
    un système de gestion de la pression et de la température dans le container
Le système d’automatisme
  Une base de données permet de mémoriser les cycles de cuisson, les cuissons effectuées ainsi que les événements système,
  Un automate utilisant trois bus AS-i gérant les actionneurs/senseurs des 11 autoclaves simultanément,
  Les actionneurs et senseurs de chaque autoclave sont maintenant interfacés sur un bus AS-i,
  Un double écran de supervision (ihm)
Les 3 cycles de cuisson
  Cycle de cuisson sous vide : température de cuisson 55/70°
  Cycle de pasteurisation : température de pasteurisation 70/95°
  Cycle de stérilisation : température de stérilisation 115/135°
Chaque cycle de cuisson est composé de 4 types de phases. Suivant le produit, ces phases peuvent se répéter au cours du cycle.
M1 ->Phase de vapeur initiale : Montée en température
P1 -> Phase de vapeur : maintien en température (Palier)
V1 -> Phase de vidange chaude : purge et remplissage du container
R1 -> Phase de refroidissement

## Slide 15: Atelier 1 : analyse du système industriel - étude du système de gestion des données
Architecture matérielle :
Diagrammes « Use case » « requirements »
IHM:
IHM ordonnanceur
Gestion des autoclaves
Etat d’un autoclave
IHM gestionnaire
Configuration des cycles

## Slide 16: Atelier 2 : étude et mesurage sur le système didactique
Présentation du système (15 min)
Étude du système didactique
  Architecture matérielle
  Principe du Bus AS-i
  Courbe de stérilisation : pression et température au cours du temps
Application sur le système
  Données numériques
  Données du CAN
Durée : 2 h

## Slide 17: Atelier 2 : étude et mesurage sur le système didactique
Présentation

## Slide 18
Architecture matérielle
Master AS-i
Slave 1
Slave 30
Slave 31
Atelier 2 : étude et mesurage sur le système didactique

## Slide 19
Principe de la transmission des données par Bus AS-i (master/slave)
Intérêts du bus AS-i
Transmission de signaux TOR et analogiques
Simplicité, efficacité et robustesse
Standardisation internationale
Fonction: alimenter les capteurs en données et en énergie
Atelier 2 : étude et mesurage sur le système didactique

## Slide 20
Étude de la courbe de stérilisation
À l’aide du fichier csv, tracer les courbes
de température et de pression en fonction
du temps
Déterminer les paramètres du système:
  À t=0 s, indiquer la pression relative et la température : P initiale et T initiale
  Identifier la valeur de pression maximale et la valeur de la température maximale : P stérilisation et T stérilisation
  Indiquer la valeur de la pression finale et celle de la température finale
  Déduire les étendues de valeur pour la pression relative et la température
Atelier 2 : étude et mesurage sur le système didactique

## Slide 21
  Données du CAN: variation du courant 4-20 mA en fonction de la pression relative de 0 à 1 bar et de la température de 0 à 100 °C
Pression relative
0 bar
1 bar
2 bar
3 bar
Courant
4 mA
.
.
12 mA
Pression relative
(bar)
Courant
(mA)
Atelier 2 : étude et mesurage sur le système didactique

## Slide 22
  Données « binaire » du clavier numérique et des boutons de M/A du système
Atelier 2 : étude et mesurage sur le système didactique

## Slide 23: Physique : étude de la chaîne de mesure
Caractéristiques du capteur de pression (T1)
  Cellule piézorésistive
  0-6 bar
  Sortie analogique 4-20 mA
  Tension nominale 24 V DC
Modélisation d’une boucle de courant 4-20 mA (T2)
réglage de l’intensité du courant
20 mA vers 5 V

## Slide 24: Physique : étude de la chaîne de mesure
Montage Tinkercad
Simulation de la boucle de courant 4-20 mA (T2)
Conversion Analogique-Numérique et affichage de la valeur décimale de l’intensité (T2)

## Slide 25: Physique : étude de la chaîne de mesure
Module AS-i analogique AC 2216 (T1) (T3)
  Tension Nominale : 24 V DC
  Nombre d’entrées analogique : 4
  Entrées analogiques courant (mA) : 4...20
  Résolution entrée analogique : 16 (1bit=1µA)
  Erreur de mesure (% valeur finale) : 0.5
  Temps de conversion : 20 ms (pour une voie)
  Raccordement : (Combicon)
  Bus RS485 (T3)

## Slide 26: Physique : étude de la chaîne de mesure
Caractéristique théorique pression-courant du AC2216 (T2)
I P
4000 0
20000 6
I = f(P) ?

## Slide 27: Physique : étude de la chaîne de mesure
Mesure de la température à l’aide d’une sonde Pt100 et d’un transmetteur 4-20 mA (T1)
Relevé de la température et de la pression lors d’une montée en température (T4)
θ = température de la vapeur en ºC p = pression en bar, tmin = durée en min
Te= ?
pression de vapeur saturante

## Slide 28: Exploitation en mathématiques des données

## Slide 29: Méthode des points extrêmes

## Slide 30: Méthode des points moyens

## Slide 31: Méthode des moindres carrés

## Slide 32: Gestion nomade d’un bassin d’ornement
Exemple 2

## Slide 33: Chambre de filtration biologique communicante
Contrôle de la température et du pH
Distribution de bactéries
Chauffage de la chambre de filtration
Oxygénation par bulleur
Ajout de CO2 ou de bicarbonate de soude

## Slide 34: Attendus du système
Afficher les informations de la chambre de filtration et automatiser l’allumage de l’éclairage
→ Le Dashboard devra afficher :
Le niveau d’eau actuel (en %)
La température mesurée dans le filtre (en °C)
Le pH mesuré
Les alertes
L’état de l’éclairage

## Slide 35: Synoptique du système
pH
Température
Niveau d’eau
ESP32-S2
(Client MQTT)
TOPIC
Trame 1-Wire
Signal analogique
Signal numérique
Signal analogique
Luminosité
Éclairage
Signal numérique

## Slide 36: DCU

## Slide 37: Diagramme des exigences

## Slide 38: Diagramme des exigences
Notes: Une étude prospective pour identifier les besoins en emplois et les besoins en compétences pour l’ensemble de la filière électrique (200 000 nouveaux emplois d’ici 2030) notamment pour la rénovation énergétiques des bâtiments et le déploiement des ENR en raison de la PPE.

## Slide 39: Organisation pédagogique
Travail par groupe de 4 étudiants (7-8 groupes)
Répartition des tâches par étudiant :
Acquisition du niveau d’eau et affichage sur le Dashboard
Acquisition de la température de la chambre de filtration et affichage sur le Dashboard
Acquisition du pH de l’eau et affichage sur le Dashboard
Acquisition de la luminosité et commande de l’éclairage
Intégration
FISS : Professeur STI + Professeur sciences physiques en parallèle dans 2 labos

## Slide 40: Description de la séquence (durée 7 semaines)
Prérequis en sciences physiques :
Les capteurs
Régime continu, régime sinusoïdal
Représentation temporelle, représentation fréquentielle
Filtrage et amplification
Diagrammes de Bode …
Les ondes progressives
Numérisation
Projet d’enseignement élaboré en commun

## Slide 41: Description de la séquence (durée 7 semaines)

## Slide 42: Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de luminosité (Thèmes n°1,2)
Création d’une classe avec TINKERCAD

## Slide 43: Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de luminosité (Thèmes n°1,2)
Détermination de la courbe d’étalonnage de la photorésistance par simulation à l’aide d’un tableur

## Slide 44: Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de luminosité (Thèmes n°1,2)
Déterminer la valeur de UR correspondant à un éclairement de 50 %

## Slide 45: Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de luminosité (Thèmes n°1,2)
Réalisation du programme de commande de l’éclairage

## Slide 46: Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de pH (Thèmes n°1,2)
Recherche de la relation de la tension en fonction du pH
Thème 1 :
  Étude de la grandeur mesurée
  Les capteurs

## Slide 47: Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de pH (Thèmes n°1,2)
Recherche de la relation de la tension en fonction du pH
Thème 1 :
  Étude de la grandeur mesurée
  Les capteurs
Thème 2 :
La chaîne de mesure
Obtention d’une tension
Connaissances transversales :
Filtrage
Amplification
Module

## Slide 48: Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de pH (Thèmes n°1,2)
Diagramme de Bode et caractéristique de transfert du module

## Slide 49
Activité : mise en œuvre et conditionnement des signaux issus du capteur de pH (Thèmes n°1,2)
Détermination de l’équation du pH en fonction de Vcan
Étude du capteur :
Étude du module :
Équation de pH = f(Vcan) :
pH = 4,48 Vcan + 1,76


## Slide 50: Écarter les valeurs de mesure aberrantes Programme Mathématiques (statistique descriptive, statistique inférentielle, probabilités 2) : valeur médiane, écart-type, variance…
Méthode basée sur un seuil fixe : Basée sur des connaissances spécifiques du domaine ou des limites physiques. Méthode de l'écart interquartile (IQR) : Identifier les valeurs aberrantes en se basant sur la dispersion des données. Calcul de l'IQR (écart interquartile) pour déterminer les seuils (supérieur et inférieur). Méthode de la moyenne et de l'écart type ou Variance : Utilise la moyenne et l'écart-type pour détecter les valeurs aberrantes. Les valeurs en dehors d'un certain nombre d'écarts-types de la moyenne sont considérées comme aberrantes. Méthode de la médiane : Utilise la médiane pour évaluer la tendance centrale des données. Les valeurs éloignées de la médiane sont considérées comme aberrantes.

## Slide 51: Écarter les valeurs de mesure aberrantes Exemple : méthode de la moyenne et de l’écart-type Notions de Mathématiques (statistiques descriptives, probabilité 2) : loi normale, valeur médiane, écart-type, variance, intervalle de confiance…
Règle des « 3 sigmas » : une population normalement distribuée admet les caractéristiques suivantes : - environ 68 % de la population se situent à + ou - 1 écart-type - environ 95 % de la population se situent à + ou - 2 écarts-types - environ 99,7 % de la population se situent à + ou - 3 écarts-types

## Slide 52: Écarter les valeurs de mesure aberrantes
Valeur écartée
SI (Valeur pH > (pH moyen + seuil x Ecart type)) OU (Valeur pH < (pH moyen - seuil x Ecart type))

## Slide 53: Écarter les valeurs de mesure aberrantes
Valeur écartée
SI (Valeur pH > (pH moyen + seuil x Ecart type)) OU (Valeur pH < (pH moyen - seuil x Ecart type))

## Slide 54: Écarter les valeurs de mesure aberrantes
Fonction EcarterValeursAberrantes(tableauDonnees):
// Calculer la moyenne et l'écart type des données
moyenne <- CalculerMoyenne(tableauDonnees)
ecartType <- CalculerEcartType(tableauDonnees, moyenne)
// Définir le seuil en fonction du nombre d'écarts-types (ajustez selon vos besoins)
seuilEcartType <- 2.0
// Écarter les valeurs aberrantes
Pour chaque indice, valeur dans tableauDonnees:
Si valeur < (moyenne - seuilEcartType * ecartType) ou valeur > (moyenne + seuilEcartType * ecartType):
tableauDonnees[indice] <- moyenne
Retourner tableauDonnees
Fin Fonction
Fonction CalculerMoyenne(tableau):
somme <- 0
Pour chaque valeur dans tableau:
somme <- somme + valeur
moyenne <- somme / taille(tableau)
Retourner moyenne
Fin Fonction
Fonction CalculerEcartType(tableau, moyenne):
sommeCarresDiff <- 0
Pour chaque valeur dans tableau:
sommeCarresDiff <- sommeCarresDiff + (valeur - moyenne)^2
ecartType <- sqrt(sommeCarresDiff / taille(tableau))
Retourner ecartType
Fin Fonction

## Slide 55: Écarter les valeurs de mesure aberrantes
Implémentation de l’algorithme dans le langage de programmation choisi

## Slide 56: Mise en œuvre du BROKER MQTT Mosquitto
Le protocole MQTT est utilisé par les objets connectés pour communiquer.
Protocole M2M très léger de messagerie
Permet donc à un objet connecté d’envoyer et/ou de recevoir des messages.
Un serveur MQTT unique (Broker) permet de centraliser les messages.
Un objet connecté va publier (Publish) vers le Broker.
Pour recevoir des messages le client va souscrire (Subscribe) à leur réception auprès du Broker.
Capteur pH + ESP32-S2
(Client MQTT)
Publish
donnée pH
(ex 7,65)
Topic « pH »
MQTT BROKER
Topic name = pH
Message = 7,65
Subscribed to pH topic
Subscribed to pH topic
Published data (7,65) on pH topic
Published data (7,65) on pH topic

## Slide 57: Mise en œuvre du BROKER MQTT Mosquitto
MQTT BROKER
MQTT Explorer
Subscribed to PH topic
Published data on PH topic
Publish donnée PH
Topic « PH »
Client
Objet connecté

## Slide 58: Sécurité et qualité de service (QoS) du protocole MQTT
QoS - QUALITÉ DE SERVICE
QoS 0 "At most once" : le message est envoyé une seule fois. En cas de défaillance, il se peut que certains ne soient pas livrés.
QoS 1 "At least once" : le message est envoyé jusqu'à ce que la livraison soit garantie. En cas d'échec, l'abonné peut recevoir des messages en double.
QoS 2 "Exactly once" : Chaque message est garanti d'être livré à l'abonné, et une seule fois.
MESURES DE SÉCURITÉ
transport SSL/TLS (port 8883)
authentification par utilisateur et mot de passe
authentification par certificat

## Slide 59: Mise en œuvre de Node-RED pour réaliser le DashBoard
Node-RED est un langage de développement graphique créé par IBM, au début de l'année 2013. Son objectif est de relier des équipements matériels, des API et des services en ligne pour faciliter l'intégration des IoT (Internet of Things).

## Slide 60: Intégration des 4 tâches de l’activité sur le DashBoard

## Slide 61: Synthèse et structuration des connaissances
Restitution orale par groupe (20 minutes)
Réalisation de fiches connaissances et méthodes lors des séances d’AP en s’appuyant sur les activités menées en amont
Mise en ligne des fiches après validation sur le Moodle de la section

## Slide 62
QCM et exercices d’évaluation sur le Moodle